Техническая инструкция по установке СНПЧ на принтер Epson (4 color)

Описание действий сопровождено фотографиями

| Включите принтер. Нажмите кнопку “капля” и удерживайте ее в течение 3-4 секунд. После этого принтер выдвинет печатающую головку для замены картриджей. Отключите шнур питания из принтера, не выключая его через панель кнопок. |  |
| --- | --- |
| Откройте защитную крышку картриджей и выньте картриджи. Затем открутите 2 шурупа крепления крышки. |  |
| Снимите крышку, потянув ее вверх. |  |
| Установите картриджи СНПЧ на печатающую головку. |  |
| Задвиньте печатающую головку рукой в крайнее правое положение. |  |
| Снимите зеленую защитную пленку с полки подвеса. |  |
| Приклейте полку подвеса на корпус принтера так, чтобы шлейф трубок не провисал при крайнем правом положении печатающей головки. |  |
| Данный пункт необходим, если вы приобрели специальные емкости для чернил (танк). Снимите резиновые пробки. Залейте в емкости чернила и закройте пробки. При использовании СНПЧ пробки воздушных отверстий должны быть сняты, их необходимо надевать только при транспортировке. На воздушные отверстия необходимо установить специальные воздушные фильтры (входят в комплект) в целях исключения попадания пыли и других инородных частиц в емкости с чернилами. |  |
| После данных процедур снимите СНПЧ с принтера. Заправьте картриджи СНПЧ чернилами с помощью шприца (без иглы!). |  |

После заправки всех картриджей установите их в принтер и отведите печатающую головку в крайнее правое положение. Затем включите принтер.

ВНИМАНИЕ!!!

Строго воспрещается поднимать банки с чернилами выше уровня принтера при установленной СНПЧ в принтер. 
В случае появления капель чернил на бумаге при

печати, поднимите принтер на 4 см выше уровня банок с чернилами.