Техническая инструкция по заправке перезаправляемых картриджей для  принтеров Epson

Описание действий сопровождено фотографиями

| Снимите защитную пленку с воздушного отверстия. Снимите резиновую пробку. |  |
| --- | --- |
| Вставьте в воздушное отверстие картриджа, шприц (без иглы) с чернилами (емкость картриджа 13мл). |  |
| Заправьте половину чернил держа картридж под углом как показано на рисунке. |  |
| Нижняя камера картриджа должна быть заполнена чернилами. |  |
| Затем поверните картридж на другую сторону как показано на рисунке и заправьте оставшиеся чернила. После заправки верните резиновую пробку на место. |  |

Процедура первичной заправки завершена. Теперь можете установить картридж в принтер.

Дозаправка картриджа не требует изъятия картриджа из принтера. Вам следует лишь снять резиновую пробку, долить чернила, после чего снова закрыть отверстие пробкой.

Не следует заливать чернила через воздушное отверстие (это необходимо только при первичной заправке картриджа).

Чипы картриджей обнуляются автоматически!

Поэтому, во избежание полного опустошения картриджей следите за уровнем чернил!